环保用电管理云平台的主要功能及模块

环保用电管理云平台的主要功能及模块

环保用电管理云平台遵循大气污染防治法、水污染防治法、土壤污染防治法等法规及标准开发，通过数据分析可以实时监控限产和停产整治企业运行状态。主要应用在：钢铁、石化、化工、焦化、医药制药、造纸、有色金属、建材、火电热电、市政污水处理、采矿等领域之上。

环保用电管理云平台的主要功能：

1.监管企业概况：显示接入被监管的企业数，接入平台的设备数和监测点位数，治污设备的当前运行状况和停产限产的异常状况等信息。

2.用电统计：采用趋势以曲线的形式展示企业昨日和今日用电情况。

3.产污设施运行柱状图：显示昨日和今日产污设施按小时运行的柱状图。

4.治污设施运行柱状图：显示昨日和今日治污设施按小时运行数的柱状图。

5.实时监控：采集现场产污、治污设施用电状态，监视企业及其车间设备、监测点各级的运行情况，设备启停阀值，企业整体用电中显示企业停产的阈值。

6.异常实时报警：通过超限分析、启停分析以及关联分析，及时发现环保治理设备未开启、异常关闭及减速、空转、降频等异常情况，并发出报警。

7.产污分析：统计企业/行业在某个时间段内的产污量。

8.减产减排分析：统计企业在污染日、非污染日的负荷对比，以小时为单位展示功率曲线。

9.企业用电监控：可查询企业/行业的日功率曲线，默认是今日/昨日对比，可选择对比的日期。

10.能耗报表：统计企业/行业在某个时间段内的用电量，可按日/月/年进行统计和分析。

11.手机APP：系统支持Android、ios系统的APP，方便用进行行业/企业查询、报警、故障查询，实时监控数据查询，分闸操作，探测器详细信息查询等功能。

环保用电管理云平台的无线模块介绍：

环保用电管理云平台应用无线模块是一款2G/4G/有线无线模块，该无线模块为安全用电云平台专用模块。

其中2G版本成本和价格较低，仅支持GSM网络，支持移动和联通（联通已退网）的上网卡。该模块有一个RS-485接口和一个RS-232接口，这两个通讯接口都可以当做调试口，但只有RS-485接口可以接仪表作为数据采集接口。另外该模块还配有一个RJ45接口（网口），该接口无实际功能，不能用作调试。